Оглавление

| 1. | Введение ………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения ……………………………………………... | 4 |
| 3. | Требования к планам эвакуации …………………………………….. | 8 |
| 4. | Алгоритм действий должностных лиц и персонала при возникновении пожара ………………………………………………. | 12 |
| 5. | Инструкции о выполнении требований пожарной безопасности ….. | 14 |
| 6. 7. | Организация подготовки и проведение тренировок по эвакуации граждан при пожаре …………………………………………………... Порядок пользования огнетушителями и подручными средствами пожаротушения …………………………………………………………… | 26 30 |
| 8. | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от пожара …. | 35 |
| 9. | Библиографический список …………………………………………... | 36 |

Под общей редакцией

Первого заместителя Министра социальной политики Свердловской области

Е.Э. Лайковской

Составители:

Начальник отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области

И.Б. Ионов

Главный специалист отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области

А.В. Гефт

Старший инженер отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области

С.В. Скурыдин

© Министерство социальной политики Правительства Свердловской области, 2013

Введение

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации: Россия – социальное государство. Приоритет политики социального государства -  охрана здоровья и жизни человека. Одним из критериев, угрожающим благополучию индивида являются пожар – вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей.

В России каждые пять минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек. Вследствие пожаров в России гибнет все больше людей. Поэтому обеспечение пожарной безопасности одна из важнейших функций государства. Органы исполнительной власти усиливают контрольные мероприятия в сфере пожарной безопасности. По итогам проверки инспектор государственного пожарного надзора, в соответствии с ч. 12-14 ст. 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) и ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе привлечь учреждение, ее сотрудников или руководителя к административной ответственности за невыполнение правил пожарной безопасности.

Чаще всего за нарушения пожарной безопасности инспекторы наказывают руководителя учреждения. Именно они отвечают за соблюдение пожарных требований. Реже к ответственности привлекают сотрудников, ответственных за пожарную безопасность. Закон также предоставляет дознавателям Государственной противопожарной службы право возбуждать и расследовать уголовные дела по ст. 219 "Нарушение правил пожарной безопасности" Уголовного кодекса РФ.

Наиболее актуальны вопросы пожарной безопасности, эвакуации при пожаре для должностных лиц, непосредственно работающих в учреждениях социального обслуживания с маломобильными гражданами (инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, людьми с недостатками зрения, дефектами слуха, лицами преклонного возраста, недееспособными).

Данные методические рекомендации разработаны для руководителей и  сотрудников, отвечающих за вопросы пожарной безопасности в учреждениях Министерства социальной политики Свердловской области.

Термины и определения

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вероятность воздействия опасных факторов пожара - Математическая величина возможности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров.

Источник: ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

Время начала эвакуации - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей.

Источник: ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий;

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Инвалид – человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты.

Источник: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения»

Индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Индивидуальные средства защиты – средства, предназначенные для самоспасания людей из окон,  балконов и лоджий  зданий, а также для защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.

Источник: МГСН 4.19-2005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве

Коллективные спасательные средства – средства спасения при пожаре,  которыми одновременно может пользоваться группа людей.

Источник: МГСН 4.19-2005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве

Критическая продолжительность пожара - время, в течение которого достигается предельно допустимое значение опасного фактора пожара в установленном режиме его изменения.

Источник: ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Источник: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения»

Необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на человека независимо от других.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Объекты с массовым пребыванием людей – пребывание 50 и более человек.

Источник: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

Опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Основные эвакуационные проходы - главные проходы в торговом зале, связывающие проходы между торговым оборудованием или отделы (секции) с эвакуационными выходами из зала.

Источник: Проектирование предприятий розничной торговли. Пособие к СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

План эвакуации - документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Источник: ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

План эвакуации - заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Источник: ГОСТ Р 12.2.143-2002. Системы фотолюминесцентные эвакуационные

Помещение с массовым пребыванием людей – помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории,

рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.

Источник: СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожаробезопасная зона – часть пожарного отсека здания,  выделенная  противопожарными  преградами  для защиты  людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от  момента  возникновения  пожара до завершения спасательных работ),  обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасения.

Источник: МГСН 4.19-2005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве

Пожаробезопасная зона – часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания.

Источник: СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения"

Предельно допустимое значение опасного фактора пожара - значение опасного фактора, воздействие которого на человека в течение критической продолжительности пожара нс приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение нормативно установленного времени, а воздействие на материальные ценности не приводит к потере устойчивости объекта при пожаре.

Источник: ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу.

Источник: СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

Источник: ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации.

Источник: НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".

Социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

Источник: Федеральный закон 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Спасание -  Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Источник: ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения

Уровень обеспечения пожарной безопасности - количественная оценка предотвращенного ущерба при возможном пожаре.

Источник: ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

Уровень пожарной опасности - количественная оценка возможного ущерба от пожара

Источник: ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Эвакуация - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения

Эвакуация людей -  Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Источник: СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

Источник: СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность. Общие требования".

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

Источник: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к планам эвакуации

Планы эвакуации разрабатываются в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002г. «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля».

Данный стандарт распространяется на фотолюминесцентные эвакуационные системы (далее - ФЭС) и элементы систем, в том числе планы эвакуации, применяемые:

- в зданиях;

- в наземных и подземных сооружениях;

- на наземных, подземных, плавучих и воздушных транспортных средствах (например, в железнодорожных пассажирских вагонах, автобусах, поездах метрополитенов, на морских и речных судах, самолетах и т.п.);

Стандарт не распространяется на:

- системы аварийного освещения;

- электротехнические (с элементами, потребляющими электрическую энергию) системы освещения и обозначения путей эвакуации;

- специальную сигнальную одежду и снаряжение повышенной видимости;

- визуально-знаковые средства обеспечения безопасности движения всех видов транспорта.

Требования стандарта являются обязательными при изготовлении, монтаже и эксплуатации ФЭС и элементов ФЭС.

# Определения

В стандарте применяют термины с соответствующими определениями, некоторые из них:

1. фотолюминесцентная эвакуационная система, ФЭС: Совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенная для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном отключении освещения, а также для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации.

2. знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов (ГОСТ Р 12.4.026).

3. сигнальная разметка: Цветографическое изображение с использованием сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения опасности, а также для указания и информации (ГОСТ Р 12.4.026).

4. эвакуационный выход: Выход, используемый для эвакуации людей и ведущий наружу или в безопасную зону.

5. аварийный выход: Выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, но который может быть использован для спасания людей в условиях чрезвычайной ситуации.

6. путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств.

7. план эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

8. тупик: Путь, который не заканчивается эвакуационным выходом и не ведет к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств.

# Общие положения

В зависимости от конкретных условий разрабатывают и применяют ФЭС или используют отдельные элементы ФЭС, такие как знаки безопасности, символы ИМО, планы эвакуации, разметку контура дверей эвакуационных и аварийных выходов, сигнальную разметку для обозначения опасных мест.

ФЭС разрабатывают:

а) для типов зданий, сооружений, а также их отдельных частей, у которых площадь, вместимость и количество находящихся в них людей соответствуют нормативным показателям, установленным в НПБ 104.

ФЭС и элементы ФЭС допускается использовать в составе смонтированных систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях по НПБ 104,

б) для зданий, сооружений и объектов без естественного освещения, но при наличии искусственного освещения (в том числе подземных сооружений и объектов) площадью более 100 м2;

в) для особо опасных помещений и помещений с повышенной опасностью, соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

г) для пассажирских транспортных средств, перевозящих более 36 пассажиров;

д) для транспортных средств специального назначения, имеющих на борту более 200 человек персонала.

Проектирование ФЭС должно предусматривать обозначение (визуализацию) элементами ФЭС:

- путей эвакуации;

- эвакуационных дверей (аварийных выходов);

- опасных мест, расположенных вдоль путей эвакуации;

- мест размещения спасательных средств, средств противопожарной и противоаварийной защиты и т.п.;

- объектов оперативного опознания.

Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений, транспортных средств и объектов в соответствии с требованиями настоящего стандарта, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, и других нормативных документов, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации.

Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания на видных местах.

Планы эвакуации следует использовать для:

- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;

- привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, сооружении, транспортном средстве или объекте [в общежитиях, гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.], в целях организации эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной ситуации;

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.

На объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для  более 10 человек и более устанавливаются планы эвакуации людей при пожаре.

План эвакуации должен состоять из текстовой и графической части, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

На плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты, лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, двери лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути эвакуации. План вычерчивается в масштабе в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, запасной –  пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии должны быть в 2 раза толще линий плана этажа.

Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток и лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищенности от дыма и огня, то основной путь указывается  до ближайшей лестницы. Лестничные клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считаются запасным эвакуационным выходом.

На плане этажа с помощью символов указывается место размещения:

– плана эвакуации на этаже;

– ручных пожарных извещателей;

– телефонов, по которым можно сообщить в пожарную охрану;

– огнетушителей;

– пожарных кранов;

– установок пожаротушения.

Необходимо обратить внимание, что в 2009 году взамен ГОСТ Р 12.2.143-2002г. введён новый ГОСТ Р 12.2.143-2009г. «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля». При разработке новых планов эвакуации необходимо руководствоваться требованиями данного документа. В соответствии с новым ГОСТ, в частности, не требуется согласование Планов эвакуации учреждений с территориальными подразделениями ФПС МЧС РФ. (См. Приложение *)

При этом документы, разработанные в период действия ГОСТ Р 12.2.143-2002г. с 2002г. по 2009г., перерабатывать в настоящее время не требуется.

Алгоритм действий должностных лиц и персонала

при возникновении пожара

В соответствии с требованиями п. 2 разд. I, п. 460, разд. XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в отношении каждого объекта утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, в том числе для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

В соответствии с требованиями п.9 разд. I  «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

В соответствии с п.12 разд. I «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

В соответствии с п. 462 разд. XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в учреждении

1. Общие положения

1.1. Каждый работник учреждения, обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- при обнаружении пожара немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

предоставлять в установленном порядке, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

# 1.2. В отношении каждого объекта учреждения, в пользовании которого на праве собственности или на ином законном основании утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 (далее – Правил), в том числе отдельно для каждого взрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

1.3. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (абз. 1  п. 3 раздел I Правил).

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (абз. 2  п. 3 раздел I Правил).

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются начальником учреждения. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (абз. 3  п. 3 раздел I Правил).

1.4. Руководитель учреждения назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении (п. 4 раздел I Правил).

1.5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию (п. 5 раздел I Правил).

1.6. В административных и общественных помещениях устанавливаются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 раздел I Правил) .

1.7. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре (п. 7 раздел I Правил).

1.8. На объекте с ночным пребыванием людей должна быть инструкция о порядке действий оперативных дежурных на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (п. 9 раздел I Правил).

1.9. Ежедневно оперативный дежурный обеспечивает передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (п. 10  раздел I Правил).

1.10. В учреждении разрабатывается инструкция о действиях работников по эвакуации людей при пожаре, а также проводится не реже 1 раза в полугодие практическая тренировка работников, осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12  раздел I Правил).

1.11. Обеспечивается выполнение требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака» и размещаются на территории учреждения знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения» (абз. 1-4, п. 14 раздел I Правил).

1.12. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель учреждения организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (п. 8  раздел I Правил).

1.13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, лица преклонного возраста, временно нетрудоспособные), руководитель учреждения организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара (п. 13  раздел I Правил).

2. Содержание территорий

В учреждении запрещено:

2.1. Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности (пп. «а», п. 23  раздел I Правил).

2.2. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (пп. «б», п. 23  раздел I Правил).

2.3. Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток (пп. «г», п. 23  раздел I Правил).

2.4. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д», п. 23  раздел I Правил).

2.5. Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (пп. «е», п. 23  раздел I Правил).

2.6. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня (пп. «з», п. 23  раздел I Правил).

2.7. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы (пп. «к», п. 23  раздел I Правил).

2.8. Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров (пп. «л», п. 23  раздел I Правил).

2.9. Проезды и подъезды к зданиям учреждения круглосуточно должны быть свободными.

2.10. Проезды и подъезды к зданиям, противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для складирования материалов и стоянки любых видов транспорта.

3. Содержание помещений

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивается:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц в помещении.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

На объектах с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (пункт 38 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»).

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

В учреждении обеспечивается:

а) исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

б) исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организуется проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

в) укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организовывается перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

г) исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организуется не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

д) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

е) диспетчерский пункт (пожарный пост) и утверждается инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещается об этом подразделение пожарной охраны.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверц шкафов не менее чем на 90 градусов.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов принимаются необходимые меры по защите объектов от пожаров.

Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

Каждый объект обеспечивается огнетушителями по нормам согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 приложениям № 1 и 2.

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

4. Обязанности и действия при обнаружении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха, открытый огонь) работник обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымление помещений;

- покинуть помещение, при этом необходимо продвигаться к выходу вдоль капитальных стен или стен с окнами, используя средства защиты органов дыхания, самоспасатель (стандартные спасательные устройства, веревочные лестницы, спасательные полотна, спасательные рукава). При задымлении передвигаться как можно ниже к полу и желательно ползком, в сторону выхода;

- при невозможности покинуть помещение из-за задымления путей эвакуации (коридоров, лестничных клеток) сообщить о своем местонахождении по телефону 01 (112), уплотнить дверь и вентиляционные отверстия влажной тканью,  закрыть лицо влажной тканью или салфеткой.

Ответственный работник по окончании рабочего дня отключает освещение на этажах за исключением дежурного освещения, в случае пожара отключает электрооборудование во всех помещениях здания.

При поступлении сигнала «пожар» на пульт  дежурного, последний действует согласно разработанной инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

Эвакуация материальных ценностей осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние помещений организуется начальниками структурных подразделений_____________.

Общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны, удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и соблюдение требований безопасности работников принимающих участие в тушении пожара осуществляет заместитель начальника учреждения_______________.

Начальник отдела ______________организует встречу подразделений пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и сообщает необходимые сведения руководителю тушения пожара, необходимых для успешной ликвидации пожара. Обеспечивает организацию привлечения сил и средств учреждения к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5. Меры безопасности

После окончания работы каждый работник перед закрытием помещения (кабинета) обязан осмотреть помещение (кабинет) на предмет приведение в пожаробезопасное состояние, обесточить электроприборы, закрыть окна, вынести мусор.

При обнаружении признаков горения дыма, запаха гари, вскрытие помещений осуществлять с предосторожностью с использованием дверных полотен для защиты от ожогов при возможной вспышке продуктов пиролиза и выбросе пламени.

При использовании индивидуальных средств защиты, действовать согласно инструкции по эксплуатации.

При тушении пожара использовать защитную одежду и снаряжение.

Приступать к тушению водой, в том числе и с использованием пожарных кранов следует только после снятия напряжения в горящих помещениях, при тушении необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны пути выхода из помещения.

При использовании огнетушителей, следует руководствоваться инструкцией находящейся на его корпусе.

При тушении электроустановок находящихся под напряжением до 1000 вольт допускается использовать углекислотные и порошковые огнетушители. При этом, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям и пламени ближе, чем на 1 метр. Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, так как температура его поверхности и подводящей трубки снижается до минус 70 °С.

И Н С Т Р У К Ц И Я

О порядке действий дежурного по учреждению на случай возникновения пожара

- Общие положения.

Дежурный по учреждению должен:

1) соблюдать требования пожарной безопасности, а также поддерживать противопожарный режим и требовать от лиц находящихся в зданиях и помещениях учреждения;

2) незамедлительно докладывать непосредственному руководителю обо всех случаях нарушения требований пожарной безопасности и противопожарного режима;

3) в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны  по телефону 01 и принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- Действия при пожаре в дневное и ночное время.

Дежурный по учреждению при пожаре должен:

В дневное время:

1) включить  систему оповещения о пожаре или ближайший ручной пожарный извещатель;

2) незамедлительно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

3) силами боевого расчета  ДПД принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности, при необходимости эвакуации материальных ценностей;

4) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути  к очагу пожара;

В ночное время:

1) убедится о достоверности информации;

2) незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

3) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности при необходимости эвакуации материальных ценностей;

4) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

Меры безопасности

При обнаружении признаков горения дыма, запаха гари вскрытие помещений осуществлять с предосторожностью с использованием дверных полотен для защиты от ожогов при возможной вспышке продуктов пиролиза и выбросе пламени.

При тушении пожара использовать защитную одежду и снаряжение.

Приступать к тушению водой в том числе и с использованием пожарных кранов следует только после снятия напряжения в горящих помещениях.

При использовании огнетушителей, следует руководствоваться инструкцией находящейся на его корпусе.

При тушении электроустановок находящихся под напряжением до 1000 вольт допускается использовать углекислотные и порошковые огнетушители. При этом не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям и пламени ближе, чем на 1 метр. Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, т.к. температура его поверхности и подводящей трубки снижается до минус 60 - 70 °С.

После использования углекислотного огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.

## Инструкция

о действиях работников по эвакуации людей при пожаре

В случае возникновения пожара на территории учреждения  действия всех работников должны быть направлены на немедленное сообщение о нем в пожарную охрану, обеспечение безопасности людей и их эвакуации, а также  тушение возникшего пожара. Для оповещения людей о пожаре должны использоваться  тревожные или звуковые сигналы.

1. Каждый работник, обнаруживший пожар обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и должность);

б) принять меры по организации эвакуации людей (эвакуацию начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма;

в) одновременно с эвакуацией людей, приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, вода, песок);

г) сообщить руководителю (директору) или его заместителю о пожаре.

2. Должностное лицо учреждения, прибывшее к месту пожара, обязано:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

б) направить работника для организации встречи подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

в) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение;

г) при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу транспортирующих устройств и агрегатов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удалить за пределы опасной зоны всех посетителей и работников, не участвующих в тушении пожара;

ё) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

ж) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, отравления дымом, ожогов;

з) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

По прибытии пожарного подразделения, руководитель или его заместитель обязаны сообщить руководителю тушения пожара все необходимые сведения об очаге пожара; мерах, принятых по его ликвидации; о наличии в складских помещениях взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, а также о наличии в помещениях людей, занятых ликвидацией очагов горения и нуждающихся в помощи.

По каждому происшедшему на предприятии пожару, администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие его возникновению и развитию, для чего:

а) назначить комиссию по выявлению причины, условий и обстоятельств, способствующих возникновению пожара;

разработать перечень мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объекта (после происшествия) с указанием б) лиц, ответственных за их выполнение.

Перечень мероприятий, а также изданные приказы предоставить в отдел Государственного пожарного надзора.

Руководитель учреждения обязан сообщать в Государственную противопожарную службу о всех случаях пожаров и представлять необходимые материалы органам дознания в ходе их расследования.

Инструкцию составил ____________________

Организация подготовки и проведение тренировок по эвакуации

граждан при пожаре

Задачи проведения  тренировок

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Задачами тренировок эвакуации людей при пожаре являются:

1. Обучение приемам и способам эвакуации людей и материальных ценностей как самостоятельно, так и с применением технических средств пожарных подразделений;

2. Проверка готовности персонала к правильным действиям по эвакуации и тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

3. Проверка качества обучения персонала правилам пожарной безопасности;

4. Отработка действий персонала в соответствии с планом эвакуации.

На каждом объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Эффективность тренировки зависит от качества подготовительных мероприятий. Перед началом тренировки проводится инструктаж всех ее участников, используя план эвакуации, объяснив задачу каждого участника.

Тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями ГПС  и индивидуальные.

Объектовая тренировка: темой является подготовка работников объекта в целом, в ней задействован персонал всего объекта. Руководителем тренировочной эвакуации является руководитель или главный инженер объекта.

Тренировка структурного подразделения: темой является действия персонала одного структурного подразделения, требуется участие персонала только этого подразделения.

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС, отрабатываются взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и пожарных подразделений. На период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделяются консультанты из числа инженерно-технических работников, которые следят, чтобы распоряжения и действия руководителя тренировки и РТП соответствовали требованиям действующих на объекте правил охраны труда.

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохождения инструктажа на рабочем месте, а также для персонала, который по какой-либо причине не участвовал в плановой тренировке.

Тренировка по эвакуации определяется приказом руководителя учреждения о подготовке тренировки, в котором отражается цель, дата и время, руководитель и ответственные лица. Ответственным за пожарную безопасность разрабатывается план проведения тренировки, в котором отражается тема тренировки, ее цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, задачи персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определены документом, утвержденным руководителем тренировки.

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа наиболее подготовленных работников объекта и из личного состава подразделения ГПС, их количество определяет руководитель тренировки. Посредники тренировочной эвакуации должны быть ознакомлены с тактическим замыслом тренировки, возможными вариантами его решения, техническими характеристиками объекта; распределены по участкам работы; обращать внимание на соблюдение правил охраны труда во время тренировки; должны вести необходимые записи о действиях персонала и выполнении вводных.

Все категории участников при проведении тренировок должны иметь отличительные знаки.

Обстановку условного пожара, работать на котором без изолирующих противогазов запрещается, имитируют следующими средствами:

– очаг пожара – красными флажками;

– зона задымления – синими флажками;

– зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – желтыми флажками.

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной. В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки. Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб помещениям и оборудованию, запрещается.

Государственное бюджетное стационарное учреждение _________

### П Р И К А З

| « » ___________ 2013 года | г. Екатеринбург | № |
| --- | --- | --- |

«О проведении тренировки по эвакуации людей при пожаре»

В целях обеспечения пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима, отработки навыков ответственных должностных лиц при эвакуации людей при пожаре, государственное бюджетное стационарное учреждение _________ (далее – ГБУ ________ ) и в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», готовности персонала к действиям при эвакуации в случае возникновения пожара, а также обучения правилам взаимодействия персонала с подразделениями государственной противопожарной службы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести тренировку по эвакуации людей при пожаре в                       ГБУ ________ «    »__________2013 года.

2. Руководителем по подготовке и проведению тренировки назначить заместителя директора ГБУ ________, ответственного за пожарную безопасность И.И. Иванова.

3. Ответственного за пожарную безопасность И.И. Иванову:

3.1. организовать  проверку  имеющихся систем и средств противопожарной защиты объекта (оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей) и постоянно не реже 1 раза в квартал проводить проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки;

3.2. представить на утверждение планирующие документы в срок до «___» ______ 2013 года; завершить подготовительную работу до «___»_____ 2013 года.

4. Начальнику отдела кадров ГБУ ________ Сидоровой Н.К.:

4.1. допускать к работе вновь принятых работников только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности с оформлением соответствующей документации;

4.2. организовать обучение мерам пожарной безопасности с работниками в системе профессиональной подготовки работников.

5. Определить место сбора персонала при эвакуации: ______________________________.

6. Инженеру по охране труда А.И. Петрову провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.

7. Настоящий приказ довести до лиц в части касающейся.

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

# Директор ГБУ ________ 						     М.Н. Марченко

Государственное бюджетное стационарное учреждение _________

### П Р И К А З

##### №  ____    от  «___» ______  2013   года

«Об итогах тренировки по эвакуации людей при пожаре»

1. Результаты тренировки признать удовлетворительными.

2. Заместителю директора Иванову И.И. подготовить наглядные материалы по действиям сотрудников при проведении тренировки в срок до «__» _____ 2013 года.

3. По итогам тренировки руководителям структурных подразделений провести внеплановые инструктажи с сотрудниками о порядке действий при пожаре.

4. Строго предупредить заместителя директора П.И. Перевалова за неудовлетворительную организацию противопожарного инструктажа с сотрудниками ГБУ ________.

Директор	ГБУ ________ 		                                              М.Н. Марченко

Порядок пользования огнетушителями и

подручными средствами пожаротушения

Изучать руководство по применению огнетушителей следует в спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. Каждому работнику необходимо предоставить возможность подержать огнетушитель в руках (оценить его вес и свои возможности), попробовать снять его с подвесных кронштейнов (если он расположен на стене). Идеальной считается тренировка с практическим применением огнетушителей.

Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые (ОП) и углекислотные огнетушители (ОУ). Принцип приведения их в действие почти одинаковый:

– сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку),

– нажать кнопку запускающего устройства или воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя,

– направить огнетушащее вещество через раструб или шланг на очаг горения.

Особенность применения порошковых огнетушителей: в замкнутом пространстве помещения проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным, порошок забивает глаза и дыхательные пути. Поэтому применять ОП следует между очагом пожара и эвакуационным выходом. Допускается тушить ОП оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В даже без предварительного обесточивания.

Особенность применения углекислотных огнетушителей: углекислота не причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами, однако при применении двуокиси углерода охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает минус 60°С, и в замкнутом пространстве помещения происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может вызвать удушье и потерю сознания.

Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы, клеи, краски): насыпать песок следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения, на площади не более 50% от площади применяемого полотна.

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарный инвентарь (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лестницы).

Пожарные щиты

На пожарных щитах (стендах) должны размещаться те первичные средства тушения пожара, которые могут применяться в данном помещении, сооружении, установке.

Пожарные щиты (стенды) и средства пожаротушения должны быть окрашены в красный цвет и иметь перечень всех средств.

На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые номера и номер телефона для вызова пожарной охраны. Порядковый номер указывают после буквенного индекса "ПЩ".

Пожарный щит может быть закрыт специальной рамой с металлической сеткой. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с закрывающимися дверцами, которые должны визуально определять вид хранящихся средств пожаротушения.

За пожарными щитами (стендами) должен вестись надзор на предмет содержания инвентаря, находящегося на нем в исправном состоянии, укомплектованном согласно описи, своевременной окраски и замены после использования огнетушителей.

Песок

Песок следует использовать для тушения загораний и небольших очагов пожаров горючих жидкостей и ограничения растекания их. Тушение песком производить набрасыванием его на горящую поверхность, чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция.

Песок должен быть постоянно сухим, без комков и посторонних примесей. Весной и осенью песок необходимо перемешивать и удалять комки.

.Песок должен хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5; 1,0; 3,0м3, укомплектованных совковой лопатой или большим совком. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадания в него осадков. Для хранения песка допускается использовать металлические бочки, укороченные для удобства забора песка.

Асбестовое полотно, кошма

Тушение небольших пожаров асбестовым полотном, войлоком, кошмой должно производится путем набрасывания полотна на горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха.

Асбестовые полотна могут быть использованы также для защиты ценного оборудования или материалов от действия огня при пожарах, для устройства экрана между очагом пожара и горючим материалом.

Асбестовое полотно следует хранить свернутым в закрытом металлическом ящике. Войлок и кошма перед укладкой должны быть просушены (для предупреждения загнивания) и очищены от пыли, пропитаны огнезащитным составом.

Огнетушители

Огнетушители допущенные к эксплуатации должны иметь:

- учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации;

-  пломбы на устройствах ручного пуска;

- бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную специальную окраску согласно государственным стандартам.

Воздушно-пенные огнетушители

Предназначены для тушения пожаров и загорания твердых веществ и горючих жидкостей.

Запрещается применение этих огнетушителей для тушения горящих электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных металлов.

В качестве огнетушащего вещества в огнетушителях используется водный раствор специального пенообразователя, который составляет 4-6% объема заряда.

Для подачи пены в огнетушителях устанавливаются пусковые газовые баллоны (углекислота, воздух, азот и др.) вместимостью, соответствующей его заряду.

Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо:

- снять огнетушитель и поднести его к месту горения;

- сорвать пломбу, удалить предохранительную чеку и нажать на кнопку, при этом игла вскрывает00 баллончик с рабочим газом, под действием которого создается давление в корпусе и раствор пенообразователя подается через сифонную трубку и шланг к пеногенератору где, смешиваясь с подсасываемым воздухом, образуется воздушно-механическая пена средней кратности;

- направить пену на очаг горения.

При работе огнетушитель необходимо держать в вертикальном положении.

При периодических осмотрах следует обращать внимание на целостность шлангов, чистоту пеногенераторов.

Газовые огнетушители

В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяются негорючие газы (двуокись углерода)

В зависимости от применяемого огнетушащего средства огнетушители называются углекислотными.

Испытания и освидетельствования газовых огнетушителей следует осуществлять в соответствии с паспортами заводов-изготовителей и действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Углекислотные огнетушители

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением до 1000 В.

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо:

- используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль, рычаг).

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80.

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравление персонала, поэтому после их применения необходимо помещения проветрить.

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газобразных веществ ( в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1кВ.

Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя заключается в механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны горения.

При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуем концентрации, кроме того облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.

Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-300 к горящей поверхности.

Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.

Внутренние пожарные краны

Внутренние пожарные краны должны располагаться в легкодоступных местах - у входов, в вестибюлях, коридорах, проходах и т.д. При этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

Каждый пожарный кран должен быть укомплектован пожарным рукавом одинакового с ним диаметра и стволом, а также рычагом для облегчения открывания вентиля

Пожарные краны должны размещаться во встроенных или навесных шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без их открывания.

На дверцах пожарных шкафчиков с внешней стороны должны быть указаны после буквенного индекса "ПК" порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны .

- Внешнее оформление дверцы должно соответствовать требованиям действующих стандартов.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от пожара

Первая медицинская помощь при ожогах

При оказании первой помощи при ожоге обработки ожоговой поверхности не проводят. Накладывают асептическую повязку или специальную противоожоговую повязку, если она имеется. Допускается применение влажно-высыхающей повязки с антисептиками или антибиотиками.

После предварительного обезболивания (1-2 мл 1% раствора промедола) выполняют туалет ожоговой раны: кожу вокруг ожога протирают 0,25% или 0,5% раствором нашатырного спирта, тёплой мыльной водой или раствором антисептика, после чего обрабатывают спиртом или раствором йодоната. Далее протирают тампоном, смоченным раствором антисептика (фурациллин 1:5000, хлорацил, риванола), затем 0,25% раствором новокаина и осторожно снимают посторонние наслоения, инородные тела, обрывки поверхностного слоя кожи. Целые пузыри не удаляют. Очень напряжённые пузыри подсекают у основания.

При поверхностных ожогах до 30% площади поверхности тела можно использовать повязки с нежирными кремами, мазями Вишневского, синтомициновой эмульсией, растворами фурациллина, хлорацила, антибиотиками на 0,5% растворе новокаина (мономицин, канамицин, полимиксин и т.д.).

Первая медицинская помощь при отравлении продуктами горения

Первая медицинская помощь в очаге поражения:

- надеть противогаз в комплексе с гопкалитовым патроном или патроном ДПГ-1;

- немедленно удалить пострадавшего из зоны заражения (при отсутствии противогаза – первостепенное мероприятие!).

Первая медицинская и доврачебная помощь вне зоны заражения:

- снять противогаз;

- освободить от стесняющей дыхание одежды, согреть;

- ингаляция кислорода;

- искусственное дыхание при его ослаблении (ручные дыхательные приборы);

- при ослаблении сердечной деятельности – 1 мл кордиамина, 1 мл 10% раствора кофеина бензоата натрия подкожно;

- немедленно эвакуировать на первый этап медицинской эвакуации или в ближайшее лечебное учреждение.

Библиографический список

1. Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от       25 апреля 2012 г. № 390.

4. Закон Свердловской области 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области».

5. Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. СП 3.13130.2009», утвержден Приказом МЧС РФ от          25.03.2009 г. № 173.

6. ГОСТ 12.1.033-81* Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения.

7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

8. СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

9. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009», утвержден Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 171.

10. Постановление Правительства Свердловской области от 10 марта 2006 г. № 211-ПП «Об утверждении положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и организации обучения населения  мерам пожарной безопасности в Свердловской области».

2. Учебная и справочная литература

11. Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях./ Под ред.                             Архипова Е.К., Екатеринбург, 2012.

12. Методический материал по организации работы и действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Сост. Брайко В.В., Злобин Н.Г., Ионов И.Б. Екатеринбург, 2010.

13. Методические рекомендации организации практических тренировок по эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (подготовлены Департаментом общественной безопасности Свердловской области). Екатеринбург, 2013.

14. Черных Г.А. Приказ и приложения к приказу «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ГАУ СО ДИВС». Екатеринбург, 2013.

© Министерство социальной политики Правительства Свердловской области, 2013

Приложение *